Projeto de lei nº  8, de 2003

Estabelece normas de segurança e proteção ao meio ambiente, aplicáveis aos Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis - SASC, de uso automotivo, à lavagem e troca de óleo de veículos e dá providências correlatas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1º - A instalação, operação e manutenção de Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis - SASC, de uso automotivo, a troca de óleo e a lavagem de veículos obedecerão às normas estabelecidas por esta lei, sem prejuízo do disposto na Resolução SMA nº 5, de 28 de março de 2001 e das decorrentes normas e procedimentos estabelecidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB.

Parágrafo único - O disposto no "caput" aplica-se a pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, caracterizadas como:

1. proprietários de SASC;

2. estabelecimentos que tenham SASC ou atividades de troca de óleo e lavagem de veículos implantadas em suas dependências;

3. estabelecimentos destinados especificamente ao abastecimento, troca de óleo e lavagem de veículos;

4. proprietários, administradores e responsáveis, bem como terceiros fornecedores de líquidos combustíveis, dos estabelecimentos mencionados nos itens 2 e 3.

Artigo 2º - Para os efeitos desta lei, caracteriza-se como situação de emergência a existência de combustível, em estado líquido ou gasoso, em concentração acima do limite inferior de explosividade - LIE, fora do sistema de armazenamento, proveniente de vazamento ou transbordamento.

Artigo 3º - As ações de fiscalização do cumprimento desta lei, são de responsabilidade da CETESB, que poderá firmar convênios com os órgãos municipais responsáveis pelo meio ambiente e pelo uso e ocupação do solo.

Parágrafo único - Para os efeitos da fiscalização prevista no "caput", a CETESB estabelecerá normas técnicas e formas de controle, instituirá e manterá atualizado o cadastro unificado dos estabelecimentos, indicando suas condições de conformidade com as exigências.

Artigo 4º - Ressalvados os limites de responsabilidade e atribuições desta lei, o passivo ambiental será assumido por quem a ele der causa, nos termos da legislação federal e estadual pertinente.

Artigo 5º - Quaisquer estabelecimentos que comercializem óleos ou que realizem serviços de troca de óleos de uso automotivo direto ao consumidor deverão possuir sistemas de armazenamento de óleos lubrificantes servidos e garantir que a sua destinação final, em relação ao volume comercializado, atenda ao disposto na legislação pertinente.

Artigo 6º - Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança.

Artigo 7º - Os níveis de ruídos emitidos devem atender à norma NBR 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

CAPÍTULO II

Das Exigências

Seção I

Dos Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Líquidos Combustíveis - SASC

Artigo 8º - Os proprietários de SASC, bem como os proprietários, administradores e responsáveis por estabelecimentos que tenham esse sistema implantados em suas dependências ficam obrigados a:

I - quando proprietário do SASC:

a. intervir fisicamente e de imediato face ao recebimento da notificação mencionada na alínea "b" do inciso II, regularizando a situação e eliminando os danos ambientais e os riscos à saúde e à segurança das pessoas;

b. mobilizar a Equipe de Pronto Atendimento à Emergência - EPAE, de sua responsabilidade, referida no artigo 13;

c. providenciar o Laudo de Estanqueidade do SASC conforme dispõem os artigos 8º, § 8º e 15;

d. providenciar o Laudo Hidrogeológico, nos termos do artigo 15;

e. submeter à análise da CETESB o procedimento operacional de sucateamento de tanques desativados;

f. instalar, em todos os postos de abastecimento e de serviços existentes ou a serem construídos, poços de monitoramento de qualidade do lençol freático, conforme a Norma Brasileira NBR 13.786, da ABNT.

II - quando proprietário, administrador ou responsável por estabelecimentos que tenham SASC implantado em suas dependências:

a. manter o controle diário da movimentação de combustíveis nos termos da legislação federal sobre a matéria;

b. notificar o proprietário do SASC, o Corpo de Bombeiros e a CETESB, imediatamente e por escrito, caso detecte, através do controle diário de movimentação de combustíveis, perda de volume acima dos padrões estabelecidos pela legislação federal, bem como nos casos de vazamento ou transbordamento.

§ 1º - O disposto neste artigo não exime de responsabilidade, civil e criminal, terceiros que dêem causa ao dano, nos termos da legislação pertinente.

§ 2º- Quando o SASC não for dotado de equipamento ou dispositivo que assegure o abastecimento por um único e exclusivo distribuidor, os distribuidores eventuais que abasteçam o sistema serão co-responsáveis e solidários no cumprimento do disposto nesta lei, sem prejuízo das medidas a serem adotadas nos casos emergenciais, pelo proprietário do SASC e pelos proprietários, administradores ou responsáveis pelos estabelecimentos de que trata o "caput".

§ 3º - As empresas fornecedoras de combustíveis líquidos automotivos aos estabelecimentos mencionados no "caput", mesmo não sendo as proprietárias do SASC, respondem solidariamente pelas medidas de controle de situações emergenciais, bem como para a recuperação de áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental competente.

§ 4º - No caso de troca de bandeira do fornecedor de combustíveis e de alteração da titularidade dos estabelecimentos, será elaborado, pelos distribuidor e titular sucessor, novo teste hidrogeológico previsto no artigo 8º, inciso I "d", para atestar as condições de conformidade com os termos desta lei, no momento das alterações, sob pena de serem considerados responsáveis solidários em danos ao meio ambiente ocorridos anteriormente as alterações promovidas.

§ 5º - No caso da administração pública, o proprietário ou responsável pelo estabelecimento, são solidários com o proprietário do SASC, na execução dos testes de estanqueidade.

§ 6º - Os proprietários de SASC  mencionados no "caput" devem contar com engenheiro registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-SP, responsável pela manutenção do SASC, do sistema de monitoramento, da estabilidade estrutural, das instalações elétricas, da segurança contra incêndios, e pela elaboração de relatório anual, a ser encaminhado a CETESB, atestando as condições de conformidade com esta lei.

§ 7º - Para a obtenção ou renovação de licença de localização e funcionamento, devem ser apresentados, aos órgãos municipais competentes, além das exigências estabelecidas em legislação municipal, o Certificado de Estanqueidade dos SASC.

§ 8º - O Laudo Técnico de Estanqueidade deve:

1. atestar, no mínimo, a estanqueidade e as plenas condições de segurança do SASC;

2. ser elaborado e firmado por empresa de engenharia registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura - CREA-SP e especializada na realização de testes de estanqueidade.

§ 9 - Na Região Metropolitana da Grande São Paulo todos os estabelecimentos referidos no "caput", novas instalações de SASC e as que forem substituídas, devem atender as exigências estabelecidas para a Classe 3, de acordo com a Tabela 2, da Norma Brasileira NBR 13.786, da ABNT e possuir sistema de monitoramento intersticial contínuo.

§ 10 - A utilização do SASC depende de prévia obtenção de Alvará de Funcionamento de Equipamento, cuja emissão depende da apresentação de Laudo Técnico de Estanqueidade.

§ 11 - Todos os equipamentos e sistemas deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, quando a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 273 assim estabelecer.

Artigo 9º - Os tanques sem condições de uso e não conformes com o disposto nesta lei serão desativados, removidos e terão destinação final adequada, visando a não causar danos ambientais e à saúde.

§ 1º - O procedimento operacional de sucateamento ambiental dos componentes substituídos será submetido à análise e aprovação prévias da CETESB.

§ 2º - No caso de impossibilidade da remoção, decorrente de problemas estruturais ou de outra natureza, os tanques devem ser desgaseificados, descontaminados e preenchidos com material sólido inerte.

§ 3º - É vedada a recuperação e a reutilização dos tanques subterrâneos que forem substituídos.

Artigo 10 - A renovação de alvará de funcionamento de equipamentos, substituídos ou implantados, é de 15 (quinze) anos, contados da emissão da competente nota fiscal, para tanques de SASC de parede dupla com sistema de monitoramento intersticial contínuo, fabricados conforme as normas NBR 13.785 e NBR 13.212, da ABNT.

Parágrafo único - Constatada a ocorrência de vazamento ou de outra situação de emergência, anula-se a renovação prevista no "caput", devendo o tanque ser considerado inútil e substituído no prazo, improrrogável, de 60 (sessenta) dias, contados da data da constatação do vazamento ou da ocorrência.

Seção II

Da lavagem e troca de óleos de veículos automotores

Artigo 11 - Quaisquer  estabelecimentos que realizem lavagem e troca de óleo de veículos automotores devem possuir cisterna para captação de águas pluviais das coberturas e sistema para a retenção de resíduos sólidos interligados à entrada da caixa separadora de água e óleo de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e da CETESB.

§ 1º - O lançamento de efluentes deve obedecer aos padrões da legislação ambiental vigente.

§ 2º - Os sistemas previstos no "caput" devem sofrer manutenção periódica e possibilitar a destinação adequada aos resíduos produzidos.

Artigo 12 - Os pisos das áreas de abastecimento, de descarga e troca de óleo, devem ter revestimento executado em material que não permita infiltração e deve ter sistema de drenagem independente e segregado da drenagem pluvial ou de água servida, para escoamento das águas através de caixas separadoras de água e óleo.

Seção III

Das Situações de emergência

Artigo 13- Os estabelecimentos referidos no artigo 8º, quando proprietário do SASC, e as distribuidoras de combustíveis líquidos automotivos, devem manter, diretamente ou contratada com terceiros, 1 (uma) Equipe de Pronto Atendimento à Emergência - EPAE, sediada em cada Município da sua área de atendimento, treinada e habilitada para agir, de imediato, em situações de emergência sob a coordenação da CETESB.

Parágrafo único - A EPAE será composta por pessoal capacitado e dispor de equipamentos destinados a:

1. eliminar imediatamente vazamentos e transbordamentos;

2. retirar e coletar o produto que vazou, em fase livre;

3. esvaziar o tanque que vazou ou que esteja sob suspeita de vazamento;

4. medir e eliminar riscos de explosividade em ambientes fechados;

5. garantir que os resíduos gerados, na situação emergencial, sejam acondicionados em embalagens e instalações aprovadas para suas características, conforme estabelecido na legislação pertinente;

6. outras ações exigidas para a eliminação dos riscos.

Artigo 14 - A CETESB, sempre que constatar situação de risco iminente, além das medidas cabíveis, poderá determinar a interdição sumária do estabelecimento ou do SASC, ainda que na vigência do prazo de validade do Laudo de Estanqueidade.

Artigo 15 - Em caso de suspeita de vazamento ou quando for constatada a falta de estanqueidade, através do respectivo Laudo Técnico, a CETESB exigirá, a qualquer tempo, a realização de teste de estanqueidade para verificar as reais condições do SASC e, constatado vazamento, exigirá a realização de testes hidrogeológicos, bem como de procedimentos adicionais para dimensionar a extensão do dano.

Parágrafo único - Os testes e procedimentos previstos no "caput" serão executados e firmados por profissional de engenharia ou geologia, registrado no CREA-SP.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Artigo 16 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas em orçamento.

Artigo 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Disposições Transitórias

Artigo 1º - Os estabelecimentos referidos nesta lei, devem cumprir as especificações mencionadas nos artigos 11 e 12, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua publicação.

Artigo 2º - As Equipes de Pronto Atendimento à Emergência - EPAE, instituídas no artigo 13, deverão estar em pleno funcionamento no prazo de até 60 (sessenta dias), contados a partir da publicação desta lei.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa disciplinar a complexidade e a responsabilidade que envolve os aspectos legais, técnicos e administrativos que versam sobre o grave problema de vazamentos em postos de gasolina no Estado de São Paulo.

Os problemas e ocorrências encontrados vêm acarretando graves situações de risco ao meio ambiente sem que nenhuma providência concreta e tecnicamente viável tenha sido tomada afim de minimizar a situação do passivo ambiental, bem como a contaminação do lençol freático por hidrocarbonetos.

O conteúdo resultante de discussões levadas a efeito nas reuniões da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, bem como as propostas encaminhadas pelo RECOM, SINCOPETRO, SINDICOM, CONTRU, CETESB, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e outras autoridades técnicas do assunto, levaram à conclusão da necessidade de disciplinar a matéria de forma que fossem contempladas todas as facetas e interfaces até então insuficientes para sanear os problemas levantados.

Com base nessas considerações é que propomos a edição do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 5/2/2003

a)  JORGE CARUSO  - PMDB