RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

RETRORREFLETÂNCIA DA SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL

ABRIL 2015

# índice

- APRESENTAÇÃO...................................................................................................

- NORMAS E PROCEDIMENTOS..........................................................................

- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS..........................................................................

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.....................................................................

- MAPA DA CONCESSÃO........................................................................................

- RESULTADOS OBTIDOS (ANEXO)....................................................................

- CONCLUSÃO............................................................................................................

# APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da retrorrefletância da sinalização horizontal da SP-083, do km 0+000 ao km 12+300.

# NORMAS E PROCEDIMENTOS

A avaliação da retrorrefletividade da sinalização horizontal foi realizada de acordo com a metodologia da ABNT NBR 14723:2013 – Sinalização Horizontal Viária – Avaliação da Retrorrefletividade.

Conforme consta no Edital de Concessão o valor mínimo exigido de retrorrefletividade da sinalização horizontal é de 120 mcd.lux.m-2.

- EQUIPAMENTO UTILIZADO

Para a execução do serviço foi utilizado os equipamentos:

- Retrorrefletômetro horizontal, marca EASYLUX, série CSET0813HD, código RH 03.

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

- MAPA DA CONCESSÃO

- RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados da avaliação da retrorrefletividade (dados coletados no campo), foram lançados em planilhas do Excel, anexo.

- CONCLUSÃO

| RESUMO DAS AVALIAÇÕES DA SINALIZAÇÃO HORIOZNTAL |
| --- |
| SP | Extensão da pista em km | Total de trechos avaliados | % de trechos avaliados | Total dos trechos reprovados | % de trechos reprovados | Data da repintura dos trechos reprovados |
| SP-083 | Sul | 12,300 | 2 | 100 | 2 | 100,0 | - |
|  | Norte | 12,300 | 2 | 100 | 1 | 50,0 | - |